ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ТЕРЕМОК-металлический» 140 / 170 см.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Детский спортивный комплекс ТЕРЕМОК (Комплекс)

предназначен для занятий физическими  упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию и устанавливается  в помещении. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 1 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 100 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, см. (по полу) | 120 х 120 |
| Высота в собранном виде, см. | 140 / 170 |
| Вес нетто, не более, кг. |  |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| № | Наименование | 140 | 170 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка 1 крайняя гладиаторской сетки | 1 |
| 2 | Стойка 2 средняя гладиаторской сетки | 1 |
| 3 | Стойка 3 | 1 |
| 4 | Стойка 4 | 1 |
| 5 | Стойка 5 | 1 |
| 6 | Стойка 6 | 1 |
| 7 | Боковина рукохода | 2 |
| 8 | Страховочная полоса с 3-мя креплениями | 2 |
| 9 | Страховочная полоса с 2-мя креплениями | 2 |
| 10 | Перекладины длинные | 10 | 13 |
| 11 | Перекладины короткие | 7 |
| 12 | Перекладина стяжка | 0 | 2 |
| 13 | Перекладина с отверстиями | 2 |
| 14 | Шнур для гладиаторской сетки | 16 | 18 |
| 15 | Винт 8х40 + гайка колпачковая | 14 | 22 |
| 16 | Болт 8х45 + гайка колпачковая + колпачок | 4 |
| 17 | Винт 8х20 + втулка с резьбой (предустановленная на перекладины 10-13) | 38+1 | 44+1 |
| Дополнительное оборудование |
| 18 | Горка | 1 |
| 19 | Мат гимнастический 100х120х5 см | 1 |
| 20 | Канат 1,5 м с мягким креплением | 1 |
| 21 | Кольца гимнастические | 1 |
| 22 | Качели детские | 1 |
| Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции. |

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола.

4.3. Крепление перекладин

Для крепления перекладин используется предустановленная забивная втулка с резьбой. К профилям перекладина крепиться винтом (17).

4.4 Сборка рукохода

В боковины рукохода (7) вставить  перекладины (11) и зафиксировать винтами (17).

4.5. Сборка лесенок

Разложить на ровном месте стойки (4,5,6) срезами крепления вверх. Вставить перекладины (10) и зафиксировать винтами (17).

4.6. Сборка гладиаторской сетки

Внимание! Шнур гладиаторской сетки вязать после полной сборки. Положить  стойки (1) и (2) так, чтобы срез крепления был вверх и стойка (1) находилась слева. Вставить перекладины (13) и зафиксировать винтами (17).

4.7. Сборка каркаса

К собранным лесенкам (п.4.5.) прикрутить рукоход (п.4.4.) и стойку гладиаторскую (п.4.6.). Закрепить стойку (3). Наживить стяжки (12). По нижнему срезу стоек расположить полосы (8) и (9). Наклон ушек крепления должен совпадать с направлением стоек. Ушки у крепления (9) расположить снаружи комплекса. Зафиксировать полосы креплениями (16) и (15). Установите на ровную поверхность и затяните все винты.

4.8. Навеска

Расположить мат (19) между боковыми стойками. Привязать надежно навеску. И перед каждым занятием проверять надежность крепления всех узлов, навески и устойчивость КОМПЛЕКСА.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Оставлять детей без присмотра взрослых устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком.

5.2.   ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов, навески и устойчивость КОМПЛЕКСА.

5.3.  Нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 100 кг.

5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя.

5.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) в порядке информации сообщает, что на основании ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 октября 2011г. № 876), ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 007/2011. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011) (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797) не подлежит обязательному подтверждению соответствия данная продукция.