ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ТЕРЕМОК» 140 / 170 см.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Детский спортивный комплекс ТЕРЕМОК (Комплекс)

предназначен для занятий физическими  упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 80 кг.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается  в помещении. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 1 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 80 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, см. (по полу) | 120 х 120 |
| Высота в собранном виде, см. | 140 / 170 |
| Вес нетто, не более, кг. | 43 |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |

Внимание: Во избежание механических повреждений комплектующих сборка и разборка детского спортивного комплекса должна производиться без электроинструментов (шуруповёрты, применения дрели и т. п.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 140 / 170 см |
| 1 | Перекладины длинные | 4 |
| 2 | Перекладины короткие с отверстиями | 3 |
| 3 | Перекладины короткие | 8 / 9 |
| 4 | Стойки боковые | 4 |
| 5 | Стойки средние | 2 |
| 6 | Рукоход (в сборе или разобранный см.16-20) | 1 |
| 7 | Евровинт | 30 / 32 |
| 8 | Ключ для евровинта | 1 |
| 9 | Шнур длинный 16,5 / 20 м. | 1 |
| 10 | Шнур короткий 1,5 м. | 2 |
| 11 | (Винт М8х80+шайбы вкручены в рукоход!) или (Мебельный болт+шайба+ колпачковая гайка) | 8 |
| Дополнительное оборудование |
| 12 | Горка | 1 |
| 13 | Мат гимнастический 100х120х5 см | 1 |
| 14 | Канат 1,5 м с мягким креплением | 1 |
| 15 | Качели детские | 1 |
| РУКОХОД (рис.6,7) |
| 16 | Перекладины рукохода (49 см) | 7 |
| 17 | Бок рукохода | 2 |
| 18 | Торец рукохода | 2 |
| 19 | Евровинт | 14 |
| 20 | Саморез длинный | 8 |
| Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции. |

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства (Рис.1-7).

4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола.

4.3. Сборка лесенки (рис. 2 или 4)

Внимание: длинные палки (1) только наживить. Сильно не скручивать до установки рукохода.

Приготовить стойки для лесенки (4) - 2 шт., (5) – 1 шт., перекладины (1) – 2 шт., (3) – 8 или 9 шт., евровинты (7). Собрать в соответствии с  рисунком. Закрепить евровинтами (7).

4.4. Сборка каркаса сетки (рис. 1 или 3)

Приготовить стойки (4) – 2 шт. и (5), перекладины (2) – 3 шт., (1)- 2шт. Собрать в соответствии с рисунком. Перекладины расположить так, чтобы отверстия были вдоль стоек. Закрепить евровинтами (8).

4.5 Сборка гладиаторской сетки

Сделать узел, оставив конец не менее 5 см. Пропустить шнур в отверстие внизу стойки (5). Протянуть шнур в горизонтальных направлениях, как на рис.5. Затем протянуть шнур, вертикально фиксируя узлами в местах пересечения шнуров. На конце сделать узел и обрезать лишний шнур. Конец оплавить огнем.

4.6 Сборка рукохода

В боковины рукохода (17) вставьте перекладины (16). Зафиксируйте евровинтами (19). Торцовые планки прикрутите саморезами (20) к боковинам рукохода (17) как показано на рис.7.

5. СБОРКА КОМПЛЕКСКА.

Сборку производить вдвоем.

5.1. Взять Рукоход и собранную лесенку (п.4.3.). Совместите отверстия в стойках (4) с отверстиями в боковине рукохода (17). Можно совместить, используя отвертку или просто вставив карандаши. Отверстия сделаны без люфта для исключения последующего шатания комплекса. Поэтому надо приложить усилие к винтам-болтам (11), можно использовать деревянную или резиновую киянку. Под  гайку обязательно подложить шайбу. Аналогично прикрепить к рукоходу (6) гладиаторскую сетку с каркасом (п.4.4.).

5.2. Вставить в отверстия внизу стоек (4) страховочный шнур (10), натянуть и сделать на концах узлы.

5.3. Зацепить горку (12) за перекладину, повесить качели (15) и закрепить канат (14). Расположить гимнастический мат (13) между боковыми стойками, для предотвращения травм и ушибов, при падении.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

6.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Оставлять детей без присмотра взрослых устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком.

6.2.   ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов и устойчивость КОМПЛЕКСА.

6.3.  Нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 80 кг.

6.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода – изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

6.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

7.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) в порядке информации сообщает, что на основании ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 октября 2011г. № 876), ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 007/2011. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011) (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797) не подлежит обязательному подтверждению соответствия данная продукция.