ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«АЛЬПИНИСТ»

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Детский спортивный комплекс АЛЬПИНИСТ (Комплекс)

предназначен для занятий физическими  упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 80 кг.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается  в помещении. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 1 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 80 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, см. (по полу) | 120 х 120 |
| Высота в собранном виде, см. | 170 |
| Вес нетто, не более, кг. | 43 |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |

|  | КОМПЛЕКТНОСТЬ Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол. |
| 1 | Перекладины длинные | 4 |
| 2 | Перекладины короткие (49 см) | 9 |
| 3 | Перекладины с отверстиями (37 см) | 3 |
| 4-7 | Стойки боковые | 4 |
| 8-10 | Стойки средние | 2 |
| 11 | Шнур для гладиаторской сетки | 1 |
| 12 | СКАЛОДРОМ (с камнями+винты+ ключ шестигранник + 6 саморезов) | 1 |
| 13 | Площадка | 1 |
| 14 | Стяжки | 2 |
| 15 | Мебельный болт 8х80+шайба+колпачковая гайка | 4 |
| 16 | Винт (Евровинт) + ключ шестигранник | 36 |
| РУКОХОД (рис.6,7) |
| 17 | Бок рукохода | 2 |
| 18 | Торец рукохода | 2 |
| 20 | Саморез длинный | 8 |
| 21 | Мебельный болт 8х90+шайба+колпачковая гайка | 8 |
| 22 | Перекладины рукохода (49 см) | 7 |
| Дополнительное оборудование |
| 23 | Горка | 1 |
| 24 | Мат гимнастический 100х120х5 см | 1 |
| 25 | Канат 1,5 м с мягким креплением | 1 |
| 26 | Качели детские | 1 |
| 27 | Кольца гимнастические | 1 |
| Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции. |

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

СБОРКУ производить вдвоем.

  - Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства.

  - Разложить комплектующие детали на свободном участке пола.

4.3 Сборка рукохода

В боковины рукохода (17) вставить перекладины (22). Зафиксировать винтами (19). Торцовые планки прикрутить саморезами (20) к боковинам рукохода (17) как показано на рис.7.

4.4. Сборка стороны «Б»

Внимание: длинные палки (1) только наживить. Сильно не скручивать до установки рукохода.

Приготовить стойки для лесенки (6) и (8) - 2 шт., перекладины (2) – 9 шт., перекладины (1) – 2 шт., винты (16). Собрать в соответствии с  рисунком. Вставьте перекладины (2) в стойку (6) и закрепить винтами (16). К собранной конструкции прикрутите стойку (8). Вставить перекладины (1) и закрепите. Наживите винтами стойку (7) к перекладинам (1).

  - Сборка стороны «А»

Аналогично собрать лесенку 5+9. К стойкам (4) и (10) прикрутите перекладины (3) отверстиями вдоль стоек. Соедините с лесенкой 5+9, наживив винты на перекладинах (1).

  - Сборка скалодрома

Винты в комплекте разной длины для разных камней. Разложить камни. Распределить винты по камням так, чтобы с обратной стороны винт выступал не более 10 мм. Прикрутите камни шестигранным ключом к фанере. Удобный хват должен смотреть вверх. Закрутите с усилием так, чтобы исключить проворачивание. Можно капнуть на обратную сторону камня каплю жидкого герметика или клея.

- СБОРКА КОМПЛЕКСА

5.1. Взять Рукоход и прикрутить к ней предварительно собранную конструкцию «А».

Совместить отверстия в стойках (4) и (5)  с отверстиями рукохода (18). Можно совместить, используя отвертку или просто вставив карандаши.

Отверстия сделаны без люфта для исключения последующего шатания комплекса. Поэтому надо приложить усилие к винтам-болтам (11), можно использовать деревянную или резиновую киянку. Под  гайку обязательно подложить шайбу. Аналогично прикрепить к рукоходу сторону «Б».

5.2. Прикрутить мебельными болтами (15) стяжки (14) к стойкам. 5.3. Закрутить все винты. Проверить устойчивость.

5.4. Собранный скалодром прикрутить саморезами к стойкам 10+9.

5.5. Сборка гладиаторской сетки.

Сделать узел, оставив конец не менее 5 см. Пропустить шнур в отверстие внизу стойки (5). Протянуть шнур в горизонтальных направлениях. Затем протянуть шнур, вертикально фиксируя узлами в местах пересечения шнуров. На конце сделать узел и обрезать лишний шнур. Конец оплавить огнем.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

6.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Оставлять детей без присмотра взрослых устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком.

6.2.   ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов и устойчивость КОМПЛЕКСА.

6.3.  Нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 80 кг.

6.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

6.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

- ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

7.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) в порядке информации сообщает, что на основании ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 октября 2011г. № 876), ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 007/2011. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011) (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797) не подлежит обязательному подтверждению соответствия данная продукция.